Załącznik nr 1 do Zaproszenia - pracownia budowlana

| L.p. | Nazwa | Specyfikacja techniczna - minimalne wymagania jakie musi spełniać sprzęt (podlegające ocenie) | Ilość (szt., kpl, egz., zestaw) | cena jednostkowa netto /brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Wiertarka, wkrętarka, SDS z kompletem wierteł (gwarancja na produkt objęta kryterium oceny ofert) | • Typ zasilania: elektryczne • Moc: min. 790 W • Maks. liczba udarów: 4200 min-1 • Prędkość obrotowa: do 1500 rpm • Typ mocowania: SDS Plus • Możliwość kucia: tak • Maks. śr. wiercenia w betonie: min. 24 mm • Maks. śr. wiercenia koronką: min. 68 mm • Silnik bezszczotkowy • Dodatkowy uchwyt wiertarski • System tłumienia drgań • Walizka transportowa • komplet wierteł od 250 do 300 ele. | 3 szt. |  |
|  | Wstrząsarka z sitami (gwarancja na produkt objęta kryterium oceny ofert) | Średnica robocza sita: do 250 mm Wysokość robocza sita: 50 mm Masa próbki: 0 - 1500 g Amplituda /drgania pionowo-skrętne/ 0 - 2,5 mm Częstotliwość drgań - stała 50 Hz Czas pracy - nastawny 0 - 99 min Zasilanie do 230W | 1 szt. |  |
|  | Laserowy przyrząd traserski (gwarancja na produkt objęta kryterium oceny ofert) | • Zasięg: do 50 m • Dokładność: 0,2 mm/m • Czas pracy: do 12 h 1 • Masa: do 1,9 kg | 1 szt. |  |
|  | Laserowy przyrząd traserski (gwarancja na produkt objęta kryterium oceny ofert) | Zasięg W pomieszczeniach –( do 80m) • Zasięg Na zewnątrz z wykrywaczem –(do 250m) • Zakres samopoziomowania: ±5° | 3 szt. |  |
|  | Stożek pomiarowy do badania konsystencji zapraw (gwarancja na produkt objęta kryterium oceny ofert) | Statyw z uchwytem ruchomym i nieruchomym → Stożek pomiarowy 300g – aluminiowy lub mosiężny → Tarcza pomiarowa → Naczynie stożkowe ze stali nierdzewnej na badaną próbkę → Skrzynia drewniana 28x36 cm, h=98 cm Waga 15 kg | 1 szt. |  |
|  | Projektor multimedialny | Projektor multimedialny, fabrycznie nowy, nieużywany Typ matrycy DLP Jasność min [ANSI lumen]:min. 3500 Współczynnik kontrastu min. 32000:1 Rozdz. podst. Min. 1920 x 1080 Format obrazu: 16:9, 4:3 Żywotność lampy w trybie normalnym min. 4000 h | 1 szt. |  |
|  | Stożek pomiarowy do pomiaru konsystencji mieszanki betonowej (gwarancja na produkt objęta kryterium oceny ofert) | • Płyta o minimalnych wymiarach 700 x 700 mm • Stożek rozpływowy • Drewniany ubijak o wym. min 40x40x330 mm • Blokada transportowa | 1 szt. |  |
|  | Piec do podgrzewania próbek (gwarancja na produkt objęta kryterium oceny ofert) | Max. moc nominalna [kW] min. 1,8 Napięcie nominalne [V] min. 230 Częstotliwość nominalna [Hz] 50 Ilość faz - 1 Temperatura pracy ciągłej [°C] 1100 Temperatura maksymalna [°C] 1100 Maksymalny czas nagrzewania (bez ładowania) min 50 Max. stabilność temperatury w komorze roboczej przy temperaturze nominalnej w termicznie stałym poziomie bez zmian] °C 1 Max. jednorodność temperatury w przestrzeni roboczej [przy temperaturze nominalnej w termicznie stałym poziomie bez zmian] °C 10 Wymiary komory roboczej mm 200x300x133 230x350x180 Wymiary zewnętrzne pieca mm 440x650x550 500x670x550 Waga kg 38 - 42 | 1 szt. |  |
|  | Objętościomierz | Kolba Le Chatelier przeznaczona do określenia ciężaru właściwego piasków, cementu i wapna. Pojemność 250 cm³. Skalowana od 0 do 1 cm³ i od 18 do 24 cm³ (podziałka co 0,05 cm³). Wykonana ze szkła, korek ze szkła matowego. Wymiary min : Ø 90 mm x 250 (h) mm. Waga: 0.5 kg. | 1 szt. |  |
|  | Młotek | • Zakres pomiaru: 10-60Mpa • Moc uderzenia: 2.207±0.1J (0.225kgfm) • Rozciągliwość sprężyny naprężającej: 75±0.3mm • Tarcie suwaka wskaźnika: 0.65N~0.15N • Średnica trzpienia: 25mm±1mm • Prawidłowa wartość podczas kalibracji: 80±2 • Wymiary obudowy: ø54/280mm | 1 szt. |  |
| 11. | Aparat Ve Be, (STOLIK) (gwarancja na produkt objęta kryterium oceny ofert) | • stolik wibracyjny • naczynie cylindryczne o średnicy min 240 mm i wysokości min 200 mm • forma w kształcie stożka • lejek zasypowy • ubijak • pręt z krążkiem | 1 szt. |  |
| 12. | Stolik wibracyjny + formy do betonu i zaprawy Stolik Abrmasa (gwarancja na produkt objęta kryterium oceny ofert) | - napięcie 400V - GW, 3 wprowadzenia, 50 Hz, IP44, - temperatura otoczenia -20 d0 +40 stopni C - Elektrowibrator wymusza maksymalną siłę do 10,0 kN - Blat z blachy | 1 szt. |  |
| 13. | Piła tarczowa z tarczami do metali (gwarancja na produkt objęta kryterium oceny ofert) | • Moc silnika: 2,2 kW • Zasilanie: 400V • Maksymalna średnica TARCZY: 254 mm • Średnica otworu TARCZY: 30 mm • Maksymalna głębokość cięcia przy 90°: 80 mm • Maksymalna głębokość cięcia przy 45°: 54 mm • Obroty TARCZY: 4800 obr./min. • Szerokość cięcia z prawej strony: 600 mm • Zakres pochylenia tarczy: 90° - 45° • SZEROKOŚĆ CIĘCIA min: 1250 mm • Min wymiary stołu ruchomego: 1320x240 mm • Wymiary stołu: 650x(350+270) mm | 1 szt. |  |
| 14. | Nożyce gilotynowe do cięcia blachy | • Wymiar ciętego materiału: pręt okrągły [mm]: 16 • Wymiar ciętego materiału: pręt kwadratowy [mm]: 16 • Wymiar ciętego materiału: płaskownik [mm]: 100 x 10 • Wymiar ciętego materiału: kątownik [mm]: 40 x 7 • Wymiar ciętego materiału: teownik [mm]: 40 x 7 • Wymiar ciętego materiału: blacha - grubość [mm]: 8 • Długość ostrza noża [mm]: do 200 | 1 szt. |  |
| 15. | Dziurkarka | • max. grubość blachy: 1.6 mm • średnica wybijanego otworu: 5 mm • zapotrzebowanie powietrza: 85 l/min. • przyłącze pneumatyczne: 1/4' wew. • ciśnienie robocze min. 6.3 bar • szerokość felcu do zagięcia max: 12mm | 1 szt. |  |
| 16. | Szlifierka kątowa | Moc znamionowa: min. 840 W Prędkość obr. na biegu jałowym: 11000 obr./min Średnica tarczy: 125 mm | 3 szt. |  |
| 17. | Komplet kluczy do skręcania śrub | • Ilość szuflad: 7 • Maksymalne obciążenie blatu: 170kg • Ilość narzędzi: 141 • Wymiary 958x766x465mm • Wkład YT-5531: Klucze płasko-oczkowe 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21mm; • Wkład YT-5532: Klucze płasko-oczkowe 22, 24, 27, 28, 30, 32mm CRV • Wkład YT-5537: 1/2' nasadki sześciokątne 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32mm (YT-1203~YT-1243); grzechotka 1/2' CRV 6140 72T (YT-0732); przedłużka 1/2' 127mm (YT-1247); przegub cardana 1/2' (YT-1252); nasadka do świec 1/2', 16mm, 21mm (YT-1253~YT-1254); pokrętło typu T 1/2' 255mm (YT-1243) • Wkład YT-55451: Klucz imbusowy HEX zakończony kuliście 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12mm; CrV 6150; klucz imbusowy TORX T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50; nasadki TORX 1/2' E10, E12, E14, E16, E18, E20 (L=38mm); końcówki wkrętakowe SPLINE M5, M7, M10, M12 (L=30mm); nasadka 1/2' (12.7mm) • Wkład YT-5534: Szczypce uniwersalne CR-V 180mm (YT-1941); szczypce wydłużone proste CRV, 160mm (YT-1943); szczypce wydłużone wygięte CRV 160mm (YT-1945); szczypce tnące boczne CRV 160mm (YT-1947) • Wkład YT-55455:Wkrętaki precyzyjne płaskie 1.4x50, 2.0x50, 2.4x50mm; wkrętaki precyzyjne krzyżowe PH00x50, PH0x50, PH1x50mm; wkrętaki krzyżowe PH0x75, PH1x75, PH2x100mm; S2; wkrętaki płaskie 3x75, 4x100, 5x75, 6x100mm • Wkład YT-5540: Młotek 300g (L=300mm); młotek 40mm (L=350mm); przecinaki 10x8x142mm, 12x10x152mm, 16x13x172mm • Wkład YT-55473: Klucz nastawny 250mm (YT-2172); szczypce samozaciskowe 125mm (YT-2449); szczypce nastawne 300mm (YT-2091) • Wkład YT-55471: Nożyce 140mm (YT-1947); nóż warsztatowy 200mm (YT-7600); taśma izolacyjna 19x20mm (YT-8165); próbnik elektryczny 4x190mm 250V (YT-2830); wiertła do metalu 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 4.5, 5.0, 5.5, 6.0, 6.5, 7.0, 7.5, 8.0, 8.5, 9.0, 9.5, 10.0mm; • Wkład YT-55453: Pilnik do metalu płaski 200mm (YT-6185); pilnik do metalu kwadratowy 200mm (YT-6186); pilnik do metalu trójkątny 200mm (YT-6187); pilnik do metalu półokrągły 200mm (YT-6188); pilnik do metalu okrągły 200mm (YT-6189) • Wkład YT-55474: Przymiar aluminiowy 300mm (YT-7070); suwmiarka 150mm (YT-7200); miarka zwijana 3mx16mm (Yt-71130); szczelinomierz 0,02mm-1.00mm (YT-7220); miara składana 2m • Wkład YT-55466: Nitownica ręczna z głowicą obrotową 2.4, 3.2, 4.0, 4.8mm (YT-36011); nity zrywalne 9.6x3.2, 9.6x4.0, 12.7x4.0, 9.6x4.8, 12.7x4.8mm | 1 komplet |  |
| 18. | Rozpory montażowe, uchwyty, łączniki imadłowe, konduktory | Rozpory montażowe: 10 szt. zakres regulacji od 50cm do 115cm, maksymalne obciążenie- nacisk: 30kg Stemple budowlane: 10 szt. nośność: 20KN średnica rury zewnętrznej: 60,3mm średnica rury wewnętrznej: 48,3mm grubość ścianki rury zewnętrznej: 2,9 mm grubość ścianki rury wewnętrznej: 3,2mm Klasa EN 1065 Poręcz ściskowa: - płynna regulacja wysokości montażowej do 50 cm | 1 zestaw |  |
| 19. | Drabina aluminiowa rozstawna | • Długość maksymalna drabiny: do 5,60m • Waga min.: 13,50 kg • Maksymalny udźwig: 150 kg | 1 szt. |  |
| 20. | Przedłużacz elektryczny z kilkoma gniazdami | • 3-biegunowy wyłącznik bezpieczeństwa i ochrona przed przegrzaniem. • Długość kabla: min. 30 m • Jakość kabla: 5x1,5 • liczba gniazd min. 4 | 1 szt. |  |
| 21. | Wciągarka kozłowa | Napięcie 12 V Moc 0,9 KM Uciąg 2500 kg Przekładnia jednostopniowa. | 1 szt. |  |
| 22. | Prościarka mechaniczna (gwarancja na produkt objęta kryterium oceny ofert) | • Średnica prostowanego drutu 4,5 – 12 mm. | 1 szt. |  |
| 23. | Nożyce mechaniczne | • Typ zasilania: elektryczne • Moc min: 500 W • Ilość skoków: 2000 min-1 • Max grubość cięcia w stali: do 1,6 mm • Max grubość cięcia w aluminium: do 2,5 mm • Walizka transportowa | 1 szt. |  |
| 24. | Nożyce ręczne | • długość całkowita narzędzia: 1000 mm • maksymalna średnica cięcia drutu: 16 mm • ostrza z hartowanej stali • do cięcia drutu, prętów, łańcuchów | 1 szt. |  |
| 25. | Giętarka mechaniczna (gwarancja na produkt objęta kryterium oceny ofert) | Maksymalna średnica giętej rury 40 x 2,5 mm maksymalny wymiar giętego profilu kwadratowego 40 x 40 x 2 mm maksymalny kąt gięcia 270° prędkość obrotowa matrycy przy gięciu 1,2 obr/min prędkość obrotowa matrycy przy powrocie 2,4 obr/min moc silnika głównego 3 kw | 1 szt. |  |
| 26. | Zgrzewarka kleszczowa (gwarancja na produkt objęta kryterium oceny ofert) | Możliwość zgrzania 2x2mm (blachy*) 6+6 pręty ZASILANIE 230V 1PH | 1 szt. |  |
| 27. | Wibrator wgłębny (gwarancja na produkt objęta kryterium oceny ofert) | • Silnik: Elektryczny • Napięcie (V): 230 • Moc silnika (kW): do 2.3 • Ilość obrotów (rpm): do 18 000 | 1 szt. |  |
| 28. | Wibrator powierzchniowy (gwarancja na produkt objęta kryterium oceny ofert) | • Silnik: benzynowy, 4-suwowy • Moc kW(KM): min. 1,2 (1,6) • Zbiornik paliwa (litry): do 1.65 | 1 szt. |  |
| 29. | Drukarka urządzenie wielofunkcyjne | Technologia druku : atramentowa, kolorowa Urządzenie wielofunkcyjne Druk, kopia, skan Maksymalny rozmiar papieru: min. A3 Druk dwustronny (dupleks) Podajnik dokumentów skanera (ADF) Miesięczne obciążenie: min. do 30 000 str./miesiąc Interfejs: LAN (RJ-45), USB | 1 szt. |  |
| 30. | Telewizor | typ telewizora: LED, przekątna ekranu [cal]: min. 40, matryca: 4K Ultra HD 3840 x 2160, tunery: DVB-C DVB-S DVB-S2 DVB-T DVB-T2, Smart TV, HDR, przeglądarka internetowa, możliwość podłączenia klawiatury i myszki komputerowej poprzez USB, możliwość odtwarzania plików multimedialnych poprzez USB, wejścia/wyjścia: min. HDMI x 3, USB, RJ-45, Wi-Fi, optyczne audio, możliwość zawieszenia na ścianie | 1 szt. |  |
| 31. | Ploter A0 | Format druku: A0 Rozdzielczość 1200x1200 dpi, Prędkością do 1,33 stron/min (format A1). grubość linii 0,04 mm oraz precyzją linii wynoszącą ± 0,1 %. Zasilanie: 4 wkłady z atramentem typu: Barwnikowe (C, M, Y), Pigmentowe (K). Pamięć o pojemności od 200 do 256 MB Obsługa nośników o gramaturze do 280 g/m² i o grubości do 0,3 mm. Rozwiązania komunikacyjne: USB (2.0 Hi-Speed), Ethernet (100Base-T), podstawa z koszem Urządzenie skonfigurowane, przygotowane do pracy. W skład zestawu wchodzą wkłady atramentowe, instrukcja obsługi, niezbędne okablowanie | 1 szt. |  |
| 32. | Wizualizer | Sensor (przetwornik) CMOS Rozdzielczość: min. 3 MP Rozdziel. (efektywna) min. Full HD 1080p (1920 x 1080) Częstotliwość odświeżania min. 30 FPS Zoom optyczny min 10 Zoom cyfrowy min 12 Obszar skanowania min: 400 x 300 mm Focus Automatyczny/ręczny Typ głowicy: Gęsia szyja lub analogiczny umożliwiający zmianę zakresu nachylenia Wbudowana pamięć min. 200 zdjęć Zapis na karcie pamięci (typ) port USB - np. pendrive Pilot zdalnego sterowania Tak Oświetl. Zewnętrzne LED Wyjścia video: HDMI, VGA (D-Sub) Wejścia video HDMI VGA (D-Sub15) | 2 szt. |  |
| 33. | Stożek Nowikowa | Statyw z uchwytem ruchomym i nieruchomym ( Stożek pomiarowy 300g – aluminiowy lub mosiężny ( Tarcza pomiarowa ( Naczynie stożkowe ze stali nierdzewnej na badaną próbkę ( Skrzynia drewniana o wym. Min 28x36 cm, h=98 cm | 1 szt. |  |
| 34. | Waga laboratoryjna | zasilacz sieciowy: zasilacz zew. rozmiar szalki: min 81mm kalibracja wewnętrzna: nie legalizacja: nie działka elementarna d: 0,001g | 3 szt. |  |
| 35. | Kamera termowizyjna | Czas reakcji min. 150 ms. Czułość termiczna min. 150 mk to jest 0,15 stopni C. Częstotliwość odświeżania obrazu 9Hz | 1 szt. |  |