Załącznik nr 1.6 do SWZ – opis przedmiotu zamówienia – część 6  - pracownia mechaniczna

| L.p. | Nazwa | Specyfikacja techniczna - minimalne wymagania jakie musi spełniać sprzęt (podlegające ocenie) | Ilość (szt., kpl, egz., zestaw) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Projektor multimedialny HD | Projektor multimedialny, fabrycznie nowy, nieużywany Typ matrycy DLP Jasność min [ANSI lumen]:min. 3500 Współczynnik kontrastu min. 32000:1 Rozdz. podst. Min. 1920 x 1080 Format obrazu: 16:9, 4:3 Żywotność lampy w trybie normalnym min. 4000 h | 1 szt. |
|  | Nitownica | Końcówki M3 M4 M5 M6, Klucz, walizka | 3 szt. |
|  | Stacja lutownicza | Zasilanie : 230V Źródło nadmuchu : kompresor Wydmuch powietrza : max 24l/min Szczytowa moc lutownicy grotowej : 75W Zakres regulacji temperatury: Płynna regulacja temperatury gorącego powietrza w zakresie od 100-500°C Stabilność temperatury : ±1°C Płynna regulacja temperatury kolby grotowej w zakresie od 200-500°C Stabilność temperatury grotówki : ±2°C Regulacja siły nadmuchu : TAK Wyświetlacz LED temperatury gorącego powietrza Wyświetlacz LED temperatury grota Rezystancja uziemienia grotówki: ≤2Ω Potencjał uziemienia grotówki: ≤2mV Moc grzałki grotowej 50W Zapamiętuje ostatnio nastawioną temperaturę | 2 szt. |
|  | Zestaw narzędzi ślusarskich | 1 skrzynka narzędziowa: szczypce nastawne do rur 240 mm 1 szczypce uniwersalne 180 mm, 1 szczypce tnące boczne 160 mm, 1 zestaw kluczy płaskich dwustronnych, 9-cz., 6–32 mm 1 zestaw kluczy oczkowych dwustronnych, 12-cz., klucz dynamometryczny, 6–32 mm 1 zestaw kątowych kluczy trzpieniowych, sześciokątnych, 8-cz., na pierścieniu, 2–10 mm 1 zestaw wkrętaków, 6-cz., 1 punktak 120 x 12 mm 2 wybijaki 3; 5 mm 2 młotki ślusarskie z tulejką ochronną 500; 1000 g 1 oprawka piły do metalu, 300 mm 1 brzeszczot do piły ręcznej BiMetal HSS, 300 mm 1 rysik traserski z węglika spiekanego, 4-rzędowa 1 pilnik warsztatowy, H2, płaski, tępo zakończony, 200 mm 1 pilnik warsztatowy, H2, okrągły, 200 mm 2 uchwyty do pilnika 1 przecinak płaski 300 mm 1 przecinak krzyżowy 200 mm 1 metrówka składana | 2 zestawy |
|  | TOKARKA PRECYZYJNA 360x1000 ODCZYT CYFROWY (gwarancja na produkt objęta kryterium oceny ofert) | średnica toczenia nad łożem 410 mm średnica toczenia nad saniami poprzecznymi 255mm średnica toczenia w wybraniu łoża min. 580mm wysokość kła min. 205mm dopuszczalna odległość między kłami 1000mm otwór wrzeciona 52mm stożek otworu wrzeciona nr6Mors”a zakres prędkości min. 7-2000obr/min skok gwintu calowego 4-60T.P.I. skok gwintu metrycznego 0,2 -14mm odczyt cyfrowy pełne osie moc silnika min. 202/303kW Wyposażenie: liniał do odczytu stożków nowy system podnoszenia/ opuszczania osłony zgodny z najnowszą certyfikacją miękkie przyciski sterującego oświetlenie obszaru roboczego centralny układ smarowania uchwyt tokarski 3 szczękowy uchwyt tokarski 4 szczękowy tarcza czołowa podtrzymka stała podtrzymka ruchoma kieł stały kieł obrotowy koła zmianowe do gitary elektryczny hamulec nożny imadło uchylne imadło precyzyjnego komplet wytaczadeł instrukcja w języku polskim | 2 szt. |
| 6. | FREZARKA DO METALU 1270x300 (gwarancja na produkt objęta kryterium oceny ofert) | wymiary stołu 1270x300mm Max. przesów stołu 800x320 liczba rowków teowych 3 szerokość rowka teowego 14mm stożek wrzeciona ISO40 moc silnika min. 2,2 kW wyposażenie: odczyt cyfrowy 3 osie trzpień frezarski z kompletem tulejek zaciskowych uchwyt wiertarskie imadło obrotowe imadło uchylne imadło precyzyjne głowice frezarskie kompletem frezy trzpieniowe komplet | 1 szt. |