Załącznik nr 1.8 do SWZ – opis przedmiotu zamówienia – część 8  pracownia - technik biurowy

| L.p. | Nazwa | Specyfikacja techniczna - minimalne wymagania jakie musi spełniać sprzęt (podlegające ocenie) | Ilość (szt., kpl, egz., zestaw) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | biurka komputerowe wraz z krzesłami | Biurko szkolne pod komputer (1 osobowe, z wysuwaną półką i półką na jednostkę) z płyty laminowanej oklejonej obrzeżem PCV Krzesło do biurka - krzesło szkolne wykonane z rury malowanej proszkowo. Siedzisko i oparcie z lakierowanej sklejki, zatyczki zabezpieczające podłogę przed zarysowaniem. Wzrost użytkownika 159 - 188 cm | 16 zestawów |
|  | Projektor (gwarancja na produkt objęta kryterium oceny ofert) | Projektor multimedialny, fabrycznie nowy, nieużywany Jasność min [ANSI lumen]:min. 2500 Rozdz. podst. Min. 1920 x 1080 Obsługa treści 3D Żywotność lampy w trybie normalnym min. 4000 h Żywotność lampy w trybie ekonomicznym min. 10 000 h Złącza: Wejście HDMI Wejście kompozytowe 1 Wejście D-Sub 15pin 1 Wejście liniowe audio 1 Złącze USB 1 Parametry Pilot, Wyposaż. Kabel VGA, Osłona obiektywu Załącz. dokument. Instrukcja obs. w j. pol., Karta gwar. Gwarancja 24mce | 1 szt. |
|  | Urządzenie wielofunkcyjne (gwarancja na produkt objęta kryterium oceny ofert) | • technologia druku : laserowa , kolorowa, • funkcje druku: automatyczny dwustronny • rozmiar nośnika : A4 • maks. szybkość druku mono : 18 str./min. • maks. szybkość druku kolor : 18 str./min. • typ skanera : płaski (CIS) • rozdzielczość skanera : min 1200 x 2400 • rozdzielczość kopiarki : min.600 x 600 dpi , Zestaw dodatkowych oryginalnych tonerów | 1 szt. |
|  | Niszczarka | automatyczne wyłączenie po wyjęciu pojemnika : tak • typ : biurowa • szerokość szczeliny : 230 mm • szerokość cięcia : ścinki 4 x 38 • niszczy : papier, zszywki, karty kredytowe, płyty CD / DVD / BluRay, spinacze • maks. ilość niszczonych kartek : 18 szt. • stopień tajności : P-4, T-4, O-3 | 1 szt. |
|  | Bindownica | • format : A4 • maks. ilość dziurkowanych kartek : min. 15 • maks. grubość oprawianego dok. : 510 kartek • rodzaj bindowania : plastikowe • typ : ręczna | 1 szt. |
|  | Router + switch | Switch Rodzaj obudowy: Rack 19” Architektura: Gigabit Ethernet Zarządzalny: TAK Ilość portów LAN/RJ45: min. 24 Porty COMBO 1GB/SFP: min. 2 Router Obsługa standardu 802.11ac Częstotliwość pracy: 2,4 GHz oraz 5 GHz Wbudowany modem 4G Interfejs WAN (RJ-45) – min. 1 szt. Interfejs LAN (RJ-45) – min. 3 szt. Obsługa VPN: tak | 1 szt. |