Załącznik nr 7 do Zaproszenia

| L.p. | Nazwa | Specyfikacja techniczna - minimalne wymagania jakie musi spełniać sprzęt (podlegające ocenie) | Ilość (szt., kpl, egz., zestaw) | cena jednostkowa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Laptop z oprogramowaniem biurowym, oprogramowaniem AutoCAD | Komputer przenośny typu „mobilna stacja graficzna” , fabrycznie nowy, nieużywany. Komputer przenośny wykorzystywany na cele edukacyjne. Procesor: Procesor osiągający w teście PassMark CPU Mark wynik min. 12000 punktów (wynik zaproponowanego procesora musi znajdować się na stronie: www.cpubenchmark.net). Pamięć operacyjna: min. 16GB Karta graficzna: dedykowana Minimum 4GB pamięci RAM. Karta graficzną osiągająca min. 6500 pkt. w teście PassMark G3D Mark (http://www.videocardbenchmark.net/) Sterowniki karty dedykowane do AutoCad (https://knowledge.autodesk.com/certified-graphics-hardware) Pojemność dysku twardego SSD: min. 250GB Możliwość montażu kolejnego dysku twardego Moc zasilacza umożliwiająca stabilną pracę zestawu pod obciążeniem. Napęd optyczny: DVD RW lub jeżeli nie występuje wbudowany zewnętrzny napęd DVD RW złącza: czytnik kart, min. USB 3.0, Thunderbolt lub/oraz USB-C , RJ45 wbudowana kamera, mikrofon,głośniki Układ szyfrowania TPM (Trusted Platform Module) Klawiatura QUWERTY, klawiatura numeryczna Oprogramowanie systemowe: System operacyjny umożliwiający pracę oprogramowania AutoCad, Invertor Ekran Przekątna: min. 17” Rozdzielczość: min. 1920 x 1080 (FullHD) Powłoka matrycy: matowa Naprawy gwarancyjne urządzenia realizowane są przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta. Urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane. Minimalny okres gwarancji 36 miesięcy Pakiet biurowy: składający się przynajmniej z edytora tekstu, arkusza kalkulacyjnego, programu do tworzenia prezentacji oraz programu pocztowego, kompatybilny z usługą Microsoft Office 365. Dostarczone aplikacje muszą zapewniać pełną zgodność z posiadanymi przez Zamawiającego aplikacjami pakietu Office, bez konieczności dodatkowego formatowania lub konwertowania dokumentów. Licencja powinna być dożywotnia – nie dopuszcza się licencji subskrypcyjnej. Licencja umożliwiająca wykorzystanie w celach edukacyjnych | 1 szt. |  |
|  | urządzenie wielofunkcyjne do drukowania formatu A3, A4 | Drukarka atramentowa kolor format wydruku A4/A3 skaner, funkcja kopiarki niezależne tusze dla każdego koloru, lub system stałego zasilania w tusz CISS wyświetlacz posiada kartę sieciową z wejściem RJ-45, w przypadku posiadania jedynie złącza USB, w zestawie print serwer umożliwiający podłączenie drukarki do sieci LAN. Funkcje druku: automatyczny druk dwustronny, druk na papierze fotograficznym, druk z USB, druk bez marginesów, druk na folii, druk na kartonie. Cechy dodatkowe: faks, wyświetlacz | 1 szt. |  |
|  | Projektor multimedialny HD | Projektor multimedialny, fabrycznie nowy, nieużywany Typ matrycy DLP Jasność min [ANSI lumen]:min. 3500 Współczynnik kontrastu min. 32000:1 Rozdz. podst. Min. 1920 x 1080 Format obrazu: 16:9, 4:3 Żywotność lampy w trybie normalnym min. 4000 h | 1 szt. |  |
|  | Wizualizer | Sensor (przetwornik) CMOS Rozdzielczość: min. 3 MP Rozdziel. (efektywna) min. Full HD 1080p (1920 x 1080) Częstotliwość odświeżania min. 30 FPS Zoom optyczny min 10 Zoom cyfrowy min 12 Obszar skanowania min: 400 x 300 mm Focus Automatyczny/ręczny Typ głowicy: Gęsia szyja lub analogiczny umożliwiający zmianę zakresu nachylenia Wbudowana pamięć min. 200 zdjęć Zapis na karcie pamięci (typ) port USB - np. pendrive Pilot zdalnego sterowania Tak Oświetl. Zewnętrzne LED Wyjścia video: HDMI, VGA (D-Sub) Wejścia video HDMI VGA (D-Sub15) | 1 szt. |  |
|  | Ekran projekcyjny | Możliwość instalacji na ścianie lub suficie Sposób rozwijania/zwijania: Elektryczny za pomocą pilota Możliwość blokady w wybranym położeniu Przekątna: min. 135 cali Wymiary produktu: min. 265 x 150 cm | 1 szt. |  |
|  | Twardościomierz elektroniczny | Przyrząd do pomiaru twardości najczęściej spotykanych metali, jak stal zwykła, stal nierdzewna, żeliwo, aluminium, mosiądz, brąz i miedź. Przełączany do pomiaru twardości w różnych skalach: Rockwella B i C, Vickersa i Brinella. Zakres - metoda Brinella HB 80 – 800 Zakres - metoda Rockwella HRB 50 – 120 Zakres - metoda Rockwella HRC 15 – 68 Zakres - metoda Vickersa HV 50 – 1000 | 1 szt. |  |
|  | Nitownica | Końcówki M3 M4 M5 M6, Klucz, walizka | 3 szt. |  |
|  | Stacja lutownicza | Zasilanie : 230V Źródło nadmuchu : kompresor Wydmuch powietrza : max 24l/min Szczytowa moc lutownicy grotowej : 75W Zakres regulacji temperatury: Płynna regulacja temperatury gorącego powietrza w zakresie od 100-500°C Stabilność temperatury : ±1°C Płynna regulacja temperatury kolby grotowej w zakresie od 200-500°C Stabilność temperatury grotówki : ±2°C Regulacja siły nadmuchu : TAK Wyświetlacz LED temperatury gorącego powietrza Wyświetlacz LED temperatury grota Rezystancja uziemienia grotówki: ≤2Ω Potencjał uziemienia grotówki: ≤2mV Moc grzałki grotowej 50W Zapamiętuje ostatnio nastawioną temperaturę | 2 szt. |  |
|  | Zestaw narzędzi ślusarskich | 1 skrzynka narzędziowa: szczypce nastawne do rur 240 mm 1 szczypce uniwersalne 180 mm, 1 szczypce tnące boczne 160 mm, 1 zestaw kluczy płaskich dwustronnych, 9-cz., 6–32 mm 1 zestaw kluczy oczkowych dwustronnych, 12-cz., klucz dynamometryczny, 6–32 mm 1 zestaw kątowych kluczy trzpieniowych, sześciokątnych, 8-cz., na pierścieniu, 2–10 mm 1 zestaw wkrętaków, 6-cz., 1 punktak 120 x 12 mm 2 wybijaki 3; 5 mm 2 młotki ślusarskie z tulejką ochronną 500; 1000 g 1 oprawka piły do metalu, 300 mm 1 brzeszczot do piły ręcznej BiMetal HSS, 300 mm 1 rysik traserski z węglika spiekanego, 4-rzędowa 1 pilnik warsztatowy, H2, płaski, tępo zakończony, 200 mm 1 pilnik warsztatowy, H2, okrągły, 200 mm 2 uchwyty do pilnika 1 przecinak płaski 300 mm 1 przecinak krzyżowy 200 mm 1 metrówka składana | 2 zestawy |  |
|  | TOKARKA PRECYZYJNA 360x1000 ODCZYT CYFROWY | średnica toczenia nad łożem 410 mm średnica toczenia nad saniami poprzecznymi 255mm średnica toczenia w wybraniu łoża min. 580mm wysokość kła min. 205mm dopuszczalna odległość między kłami 1000mm otwór wrzeciona 52mm stożek otworu wrzeciona nr6Mors”a zakres prędkości min. 7-2000obr/min skok gwintu calowego 4-60T.P.I. skok gwintu metrycznego 0,2 -14mm odczyt cyfrowy pełne osie moc silnika min. 202/303kW Wyposażenie: liniał do odczytu stożków nowy system podnoszenia/ opuszczania osłony zgodny z najnowszą certyfikacją miękkie przyciski sterującego oświetlenie obszaru roboczego centralny układ smarowania uchwyt tokarski 3 szczękowy uchwyt tokarski 4 szczękowy tarcza czołowa podtrzymka stała podtrzymka ruchoma kieł stały kieł obrotowy koła zmianowe do gitary elektryczny hamulec nożny imadło uchylne imadło precyzyjnego komplet wytaczadeł instrukcja w języku polskim | 3 szt. |  |
| 11. | FREZARKO WIERTARKA DO METALU 1120x260mm | wymiar roboczy stołu 1270x260 przesuw stołu X760 przesuw stołu Y270 przesuw wrzeciona Z340 stożek wrzeciona ISO40 posuw mechaniczny wrzeciona wrzeciono wysuwane prędkość obrotowa wrzeciona pionowego od 90 do 2000 obr/min prędkość obrotowa wrzeciona poziomego od 40 do 1300 obr/min pełny zakres posuwów roboczych odczyt cyfrowy dla 3 osi silnik główny 2,2 kW wyposażenie: trzpień frezarski z kompletem tulejek zaciskowych uchwyt wiertarskie imadło obrotowe instrukcja w języku polskim | 1 szt. |  |
| 12. | FREZARKA DO METALU 1270x300 | wymiary stołu 137x370 Max przesów stołu 800x320 liczba rowków teowych 3 szerokośc rowka teowego 14mm stożek wrzeciona ISO40 moc silnika min. 2,2 kW wyposażenie: odczyt cyfrowy 3 osie trzpień frezarski z kompletem tulejek zaciskowych uchwyt wiertarskie imadło obrotowe imadło uchylne imadło precyzyjne głowice frezarskie kompletem frezy trzpieniowe komplet | 1 szt. |  |
| 13. | Maszyna pomiarowa współrzędnościowa CNC 3D z oprogramowaniem (łączącym w sobie CAD z możliwościami pomiarowymi) oraz dodatkowym oprogramowaniem dydaktycznym na oddzielną jednostkę komputerową | Maszyna pomiarowa współrzędnościowa CNC 3D z oprogramowaniem (łączącym w sobie CAD z możliwościami pomiarowymi) oraz dodatkowym oprogramowaniem dydaktycznym na oddzielną jednostkę komputerową Specyfikacja techniczna ramienia pomiarowego: 1) Dokładność MPEp* - nie gorsza niż 0.008 mm 2) Dokładność MPEe* – nie mniejsza niż 5+ L/40 > 0.018 mm 3) Zasięg pomiarowy – nie mniej niż 1200 mm 4) Sondy pomiarowe niewymagające kalibracji przy każdym zamontowaniu. 5) System rejestrujący i zapisujący dane o mechanicznych przeciążeniach jakim poddawane jest urządzenie 6) Enkodery absolutne 7) Konstrukcja niewymagająca stosowania elektronicznej kompensacji temperaturowej dla uzyskania specyfikowanej dokładności Wymagane wyposażenie ramienia pomiarowego : 1) Co najmniej 3 sondy do pomiarów stykowych o różnych średnicach 2) Gwarancja – co najmniej 12 mc 3) Oddzielna jednostka komputerowa – komputer przenośny Procesor osiągający w teście PassMark CPU Mark wynik min. 12000 punktów (wynik zaproponowanego procesora musi znajdować się na stronie: www.cpubenchmark.net). Pamięć operacyjna: min. 16GB Karta graficzna: dedykowana Minimum 4GB pamięci RAM. Karta graficzną osiągająca min. 6500 pkt. w teście PassMark G3D Mark (http://www.videocardbenchmark.net/) Sterowniki karty dedykowane do AutoCad (https://knowledge.autodesk.com/certified-graphics-hardware) Pojemność dysku twardego SSD: min. 250GB Oprogramowanie systemowe: System operacyjny umożliwiający pracę oprogramowania AutoCad, Invertor 4) Wieczysta licencja oprogramowania pomiarowego wyposażonego w narzędzia GD&T Wymagania dotyczące obsługi posprzedażowej: 1) Serwis na terenie Polski 2) Bezpłatna pomoc techniczna w języku Polskim także po upływie terminu gwarancji | 1 szt. |  |