Załącznik nr 8 do Zaproszenia

| L.p. | Nazwa | Specyfikacja techniczna - minimalne wymagania jakie musi spełniać sprzęt (podlegające ocenie) | Ilość (szt., kpl, egz., zestaw) | cena jednostkowa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Laptop | Komputer przenośny wraz z oprogramowaniem, fabrycznie nowy, nieużywany. Do wykorzystania na cele edukacyjne. Procesor: Procesor osiągający w teście PassMark CPU Mark wynik min. 3800 punktów (wynik zaproponowanego procesora musi znajdować się na stronie: www.cpubenchmark.net). Pamięć operacyjna: min. 4GB z możliwością rozbudowy Karta graficzna: zintegrowana Dysk twardy: min. 1000 GB System operacyjny: Zamawiający wymaga, aby system operacyjny dawał możliwość podłączenia do domeny Active Directory Ekran: min. 15,6" Rozdzielczość ekranu: min. Full HD 1920x1080 klawiatura: układ QWERTY Wbudowany mikrofon oraz kamera Złącza: HDMI, USB 3.0, RJ-45 Naprawy gwarancyjne urządzenia realizowane są przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta. Urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane. Minimalny okres gwarancji 36 m-cy | 3 szt. |  |
|  | Oprogramowanie na okres 3 lat | baza danych mechanicznych, regulacyjnych oraz czasy napraw - moduły danych elektronicznych - pakiety procedur naprawczych ze szczegółowymi rysunkami technicznymi i rozwiązaniami problemów - elektroniczny asystent identyfikacji usterek i kodów błędów - moduł VESA - baza danych mechanicznych, regulacyjnych oraz czasy napraw dla samochodów osobowych - moduły danych elektronicznych -pakiety procedur naprawczych SmartPack ze szczegółowymi rysunkami technicznymi i rozwiązaniami problemów - elektroniczny asystent identyfikacji usterek i kodów błędów – moduł VESA - licencja roczna z dostępem dla 4 użytkowników - ciągły dostęp do bazy dzięki wsparciu urządzeń mobilnych | 3 szt. |  |
|  | Projektor multimedialny | Rozdzielczość min. 1024x768 Jasność projektora: min. 3700 ANSI lumenów Współczynnik kontrastu: min. 22000:1 Złącza: HDMI, VGA (D-Sub) Gwarancja: min. 24 mce | 1 szt. |  |
|  | Ekran projekcyjny | Przekątna: min. 98” Montaż statywowy, zintegrowany statyw Kąt widzenia: min. do 160 stopni | 2 szt. |  |
|  | Interfejs diagnostyczny | Zestaw składający się: adapter J1962 16-pin - kompatybilna karta pamięci, min. 4GB - WiFi w standardach802.11b/g/n. - możliwość pracy w instalacjach 24V - tablet o przekątnej min. 10” - możliwość pracy na urządzeniu po skończeniu trwania abonamentu podstawowe funkcje : ODCZYT I KASOWANIE KODÓW USTEREK, ODCZYT BIEŻĄCYCH PARAMETRÓW, AKTYWACJE, ADAPTACJE, KODOWANIA, REJESTRATOR PARAMETRÓW, MENEDŻER SERWISOWY - podstawowe standardy i protokoły : ISO9141, ISO9141-2, ISO14230, ISO15765, ISO11898, J2411, GMW3089, J1850 VPW, J1850 PWM, J1708, J2740, J2809, J2818, J2819, J2534 - dożywotnia gwarancja - opcja abonamentu edukacyjnego | 3 zestawy |  |
|  | Abonament do interfejsu diagnostycznego | - opcja dla szkół(abonament edukacyjny) - czas trwania 3 lata | 3 szt. |  |
|  | Lampa warsztatowa LED pod maskę | - moc strumienia świetlnego min. 1200 lumenów - temperatura barwowa 6000 K - wbudowany akumulator | 3 szt. |  |
|  | Lampa warsztatowa LED inspekcyjna | - moc strumienia świetlnego min. 350 lumenów - temperatura barwowa 6000 K - wbudowany akumulator | 3 szt. |  |
|  | Oscyloskop przenośny dwukanałowy | - szerokość pasma: 100 MHz - próbkowanie realne do 1GSa/s - długość rekordu pamięci: 2Mpts - czułość pionowa od 5mV/div do 100v/div - wbudowany akumulator - sondy pomiarowe 1:10 - napięcie DC do 1000V - napięcie AC do 750V - prąd AC,DC do 10A | 1 szt. |  |
|  | Klucz dynamometryczny 5-25 Nm | 1/4” - 24 zęby - długość 280 mm - certyfikat kalibracji - tolerancja 4% | 1 szt. |  |
| 11. | Klucz dynamometryczny 20-100 Nm | 3/8” - 24 zęby - długość 280 mm -certyfikat kalibracji - tolerancja 4% | 1 szt. |  |
| 12. | Klucz dynamometryczny 42-210 Nm | 1/2” - 24 zęby - długość 450 mm -certyfikat kalibracji - tolerancja 4% | 1 szt. |  |
| 13. | Podnośnik diagnostyczny nożycowy | - montaż w fosie - szarpaki 4-pozycyjne - płyty rozprężne - miejsce pod obrotnice - podnośnik podprogowy - zasilanie sieć: 400 v - zasilanie powietrze: 8 bar max - udźwig 4t - wysokość minimalna : 290 mm - wysokość podnoszenia : 2160 mm - długość najazdów : 5400 mm - szerokość najazdów: 608 mm | 1 szt. |  |
| 14. | Urządzenie do pomiaru geometrii kół 3D | - 4 pasywne ekrany pomiarowe - 4 uchwyty do głowic 10-24’', 4-punktowe - automatyczna regulacja wysokości kamer - oprogramowanie użytkowe z bazą danych fabrycznych - monitor, komputer,klawiatura,mysz, kolorowa drukarka - 2 obrotnice - blokada kierownicy i pedału hamulca - inne funkcje : regulacja przy uniesionym zawieszeniu, protokół stanu pojazdu, regulacja bez koła, regulacja wózka/sanek, regulacja zbieżności przy skręconych kołach, procedura VW zmiana krzywej zbieżności | 1 szt. |  |